## Slide 1: 电子钱包的功能
董涛涛 商家煜 王鲸寓
2017.4.10 - 15

## Slide 2
圈存
消费
余额查询
目录

## Slide 3
圈存
消费
余额查询
目录

## Slide 4: 圈存
概念：
  持卡人将其在银行相应帐户上的资金划转到电子钱包中。
工作流程如右图：

## Slide 5: 圈存
终端发出初始化圈存命令
代码 | 值 | 
CLA | 80 | 
INS | 50 | 
P1 | 00 | 
P2 | 02 | 
Lc | 0B | 
Data | 密钥标识符 | 08
 | 交易金额 | 00 00 10 00（40.96元）
 | 终端机编号 | 00 11 22 33 44 55
Le | 10 | 

## Slide 6: 圈存
IC卡对初始化圈存命令进行处理
IC卡根据密钥标识符查找圈存密钥
IC卡生成随机数，利用圈存密钥产生过程密钥
IC卡利用所生成的过程密钥产生MAC1
IC卡将返回相应的数据
说明 | 值
EP余额 | 00 00 00 00
EP联机交易序列号 | 00 00
密钥版本号DPK | 01
算法标识DPK | 00
伪随机数（IC卡） | B1 EE 18 0C
MAC1 | F2 0B 5E 52

## Slide 7: 圈存
终端验证MAC1。若验证成功，将同意交易进行。
终端向IC卡发送圈存命令
代码 | 值 | 
CLA | 80 | 
INS | 52 | 
P1 | 00 | 
P2 | 00 | 
Lc | 0B | 
Data | 交易日期（主机） | 20 11 12 21（2011年12月11日）
 | 交易时间（主机） | 21 48 22 （21点48分22秒）
 | MAC2 | 3A 84 5B F0
Le | 04 | 

## Slide 8: 圈存
IC卡收到圈存命令后，验证MAC，并生成TAC码，返回给终端。
说明 | 长度（字节）
TAC码 | ４

## Slide 9
圈存
消费
余额查询
目录

## Slide 10
消费
概念
通过消费交易，持卡人可将其电子钱包中的余额来进行消费
工作流程如右所示

## Slide 11
消费
终端发出初始化消费命令
代码 | 值 | 
CLA | 80 | 
INS | 50 | 
P1 | 01 | 
P2 | 02 | 
Lc | 0B | 
Data | 密钥标识符 | 07
 | 交易金额 | 00 00 10 00（40.96元）
 | 终端机编号 | 00 11 22 33 44 55
Le | 0F | 

## Slide 12
消费
IC卡对初始化消费命令进行处理
IC卡根据密钥标识符消费密钥
IC卡生成随机数后
IC卡检查电子钱包余额是否大于或等于交易金额
IC卡将返回相应的数据
说明 | 值
EP余额 | 00 00 10 00
EP脱机交易序列号 | 00 00
透支限额 | 00 00 00
密钥版本号DPK | 02
算法标识DPK | 00
伪随机数（IC卡） | 29 88 AE 5A

## Slide 13
消费
终端生成MAC1
终端向IC卡发送消费命令
代码 | 值 | 
CLA | 80 | 
INS | 54 | 
P1 | 01 | 
P2 | 00 | 
Lc | 0F | 
Data | 终端交易序号 | 01 02 03 04
 | 交易日期（主机） | 20 11 12 21（2011年12月11日）
 | 交易时间（主机） | 21 48 22 （21点48分22秒）
 | MAC1 | 3A 84 5B F0
Le | 08 | 

## Slide 14
消费
IC卡收到消费命令后，产生过程密钥，并验证MAC1
IC卡生成MAC2和TAC码，并返回给终端。
说明 | 长度（字节）
交易验证码TAC | 4
MAC2 | ４

## Slide 15
圈存
消费
余额查询
目录

## Slide 16
余额查询
终端发送查询余额（GET BALANCE）命令
IC卡返回电子钱包余额
代码 | 值
CLA | 80
INS | 5C
P1 | 00
P2 | 02
Lc | 不存在
Data | 不存在
Le | 04
说明 | 长度（字节）
EP余额 | ４

## Slide 17: 任务
根据流程完成消费和查询余额的操作
完善所有指令

## Slide 18
迷人风景只有站在一定高度才能领略，望诸君努力，谢谢！